## Slide 1: 11.4 Grundsätze Sprechfunkbetriebes Modulare Grundlagenausbildung

## Slide 2: Lernziele
Die Teilnehmenden sollen
die für die Truppfunktion bedeutenden rechtlichen und technischen Grundlagen im Digitalfunk erläutern können.
… die Grundfunktionen eines HRTs / MRTs erläutern können.

## Slide 3: Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Nachrichtenart | Erläuterung
Durchsage | Formlose Nachricht (Lagemeldung) von schriftlich abgefassten Informationen mit der Empfehlung diese zu dokumentieren
Spruch | Formgebundene Nachricht (hier ist insbesondere auf die exakte Übermittlung der Nachricht zu achten)
Gespräch | Unmittelbarer formloser Informationsaustausch
Nachrichtenarten
Im Bereich der BOS werden verschiedene Nachrichtenarten verwendet.
Im Sprechfunk gilt der Grundsatz:
So kurz wie möglich, so umfassend wie nötig

## Slide 4
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Vorrangstufen | Erläuterungen
Einfachnachrichten | (werden nicht gesondert gekennzeichnet) Erhalten vom Aufgeber auch keinen Vermerk
Sofortnachrichten | Ankündigung „Sofort“ oder „SSS“ Sind dringende Nachrichten, die keinen Zeitverzug zulassen, Mögliche Gefährdung von Personen Möglicher erheblicher Sachschaden Unvorhergesehene Lageveränderungen
Blitz | Ankündigung „Blitz“ oder „BBB“ Sehr dringende Nachrichten, die aufgegeben werden, wenn: Zum Schutz des menschlichen Lebens Zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen Bei Katastrophen und im dringenden Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Vorrangstufen
Besondere Nachrichten, die eine entsprechende Tragweite (s. Tabelle) haben, werden mit sog. Vorrangstufen gekennzeichnet. Es besteht von Seiten der Gegenstelle die Pflicht diese Nachrichten sofort, bzw. ohne Zeitverzug zu bearbeiten.

## Slide 5
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Regel | Erläuterung
Funkdisziplin einhalten | Mikrofon 10-15cm vor den Mund halten
Höflichkeitsformeln unterlassen | Nicht zu leise sprechen
Personennamen vermeiden | Eigennamen buchstabieren
Teilnehmer mit „Sie“ anreden | Zahlen unverwechselbar aussprechen
Abkürzungen buchstabieren | Amtsbezeichnungen (Dienstgrade) vermeiden
Deutlich sprechen | Nicht zu laut sprechen
Einsatzgrundsätze
Die Benutzung des Sprechfunks ist mit Regeln- hier Einsatzgrundsätze genannt, verbunden. Bedingt durch die besondere Art der Kommunikation, ist es erforderlich die in der Tabelle benannten Grundsätze einzuhalten. Die Kommunikation per Funk soll eindeutig sein und im wesentlichen sollen nach Beendigung der Gespräche keine Fragen offen bleiben.

## Slide 6
Betriebswörter | Erläuterung
Hier | Kennzeichnung der sich meldenden Stelle Wort der Anrufantwort
Von | Kennzeichnung der rufenden Stelle
Kommen | Aufforderung der Gegenstelle sich unverzüglich zu melden
Verstanden | Quittung
Ende | Beendet das Funkgespräch
Frage | Leitet eine Frage ein
Ich wiederhole……… | Leitet eine Wiederholung der Nachricht oder Teile davon ein
Ich buchstabiere………. | Muss bei der Übermittlung einer Nachricht buchstabiert werden, muss dieses mit „Ich buchstabiere“ eingeleitet werden
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Betriebswörter
Durch die Nutzung von einheitlichen Betriebsworten im Sprechfunkbetrieb,
wird eine reibungslose Verkehrsabwicklung gewährleistet.

## Slide 7
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Aufbau Funkgespräch – normales Verfahren
Anruf
Rufname der Gegenstelle von eigenem Rufnamen kommen
Anrufantwort
Hier, Rufname der Gegenstelle, kommen
Gespräch
Gesprächsende
Gesprächsinhalt, kommen
Verstanden, Ende

## Slide 8
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Aufbau Funkgespräch – verkürztes Verfahren
Anruf und Gespräch
Anrufantwort und Gesprächsende
Rufname der Gegenstelle von eigenem Rufnamen, Gesprächsinhalt, kommen
Hier, Rufname der Gegenstelle verstanden, Ende

## Slide 9
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Aufbau Funkgespräch – Sammelruf
Eigener Rufname, an alle
oder
Rufname 1.Gegenstelle,
kommen
Hier, Rufname
1.Gegenstelle,
kommen
Anruf
Anrufantwort
Rufname
2.Gegenstelle,
kommen
Anruffortsetzung
Hier, Rufname
2.Gegenstelle,
kommen
Ggfs. weitere Gegenstellen ansprechen
Gespräch
Hier, eigener Rufname
Gesprächsinhalt
Rufname 1.Gegenstelle,
kommen
Gesprächsende
Hier,
Rufname 1.Gegenstelle,
verstanden, Ende
Rufname 2.Gegenstelle,
kommen
Hier,
Rufname 2.Gegenstelle,
verstanden, Ende
Fortsetzung Gesprächsende
Ggfs. weitere Gegenstellen ansprechen

## Slide 10
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Statusmeldungen
BOS Status | Erläuterung
0 | Prio. Sprechen
1 | E-bereit Funk
2 | E-bereit Wache
3 | Einsatzübernahme
4 | Einsatzort
5 | Sprechwunsch
6 | Nicht E-bereit
7 | Einsatzgebunden (Rettungsdienst: Auf dem Weg zum Zielort)
8 | Bed. Verfügbar (Rettungsdienst: Zielort an)
9 | Quittung / Fremdanmeldung

## Slide 11
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Rückmeldungen nach MELDEN-Schema
Um eine einheitliche Systematik innerhalb der Rückmeldungen zu bekommen, werden diese nach einem Schema an die Adressaten gegeben.
Kürzel | Bedeutung
M | Wer meldet (eigener Funkrufname)
E | Einsatzstelle (hiermit wird gegenüber Leitstelle die Einsatzstelle bestätigt, wird wichtig, wenn mehrere Einsätze zur gleichen Zeit innerhalb einer Stadt stattfinden)
L | Lage (eines kurze Darstellung der vorgefundenen Lage)
D | Durchgeführte Maßnahmen (kurzer Abriss über die durchgeführten Maßnahmen Beispiel: Einleitung der Menschenrettung, Brandbekämpfung in Vorbereitung etc.)
E | Einheiten im Einsatz (eine Aufzählung der eingesetzten Einheiten, Beispiel: 1 Trupp unter PA zur Menschenrettung ins 1.OG, HLF 20 zur technischen Rettung am PKW)
N | Nachforderungen (Nachforderungen von Einheiten oder Führungsmitteln)
Auch bei den Rückmeldungen gilt der Grundsatz im Sprechfunkverkehr
„So kurz wie möglich, so umfassend wie nötig“

## Slide 12
Grundsätze Sprechfunkbetrieb
Buchstabieren
Muss bei der Übermittlung einer Nachricht buchstabiert werden,
ist dies mit der Ankündigung „Ich buchstabiere“ einzuleiten.
Die nationale Buchstabiertafel ist zu verwenden.
(siehe FwDV/DV800 Iuk-Technik im Einsatz Anlage2)
Beispiel: „ ...Rand – ich buchstabiere Richard Anton Nordpol Dora
Grundsätzlich ist das nationale Buchstabieralphabet zu nutzen
Buchstabe | National | International |  | Zahlen | Sprechweise
A | Anton | Alpha |  | 0 | Null
Ä | Ärger |  |  | 1 | Eins
B | Berta | Bravo |  | 2 | Zwo
C | Cäsar | Charlie |  | 3 | Drei
Ch | Charlotte |  |  | 4 | Vier
D | Dora | Delta |  | 5 | Fünf
E | Emil | Echo |  | 6 | Sechs
F | Friedrich | Foxtrott |  | 7 | Sieben
G | Gustav | Golf |  | 8 | Acht
H | Heinrich | Hotel |  | 9 | Neun
I | Ida | India |  |  | 
J | Julius | Juliett |  |  | 
K | Kaufmann | Kilo |  |  | 
L | Ludwig | Lima |  |  | 
M | Martha | Mike |  |  | 
N | Nordpol | November |  |  | 
O | Otto | Oscar |  |  | 
Ö | Ökonom |  |  |  | 
P | Paula | Papa |  |  | 
Q | Quelle | Quebec |  |  | 
R | Richard | Romeo |  |  | 
S | Samuel | Sierra |  |  | 
Sch | Schule |  |  |  | 
T | Theodor | Tango |  |  | 
U | Ulrich | Uniform |  |  | 
Ü | Übermut |  |  |  | 
V | Victor | Victor |  |  | 
W | Wilhelm | Whiskey |  |  | 
X | Xantippe | X-Ray |  |  | 
Y | Ypsilon | Yankee |  |  | 
Z | Zacharias | Zulu |  |  | 

## Slide 13: Zusammenfassung